El requerimiento consta de poder indicarle a un robot (Para competencia de sumo) la ejecución de los pasos necesarios para poder vencer al contrincante con las siguientes premisas a saber:

- Detectar y empujar al contrincante por fuera de la línea blanca (Sacarlo del ring).

- Evitar salir del ring al ser empujado por propia incapacidad de detección de la línea blanca circun-dante.

- Si algún robot está inactivo durante más de 10 segundos, pierde automáticamente.

- No hay tiempo máximo de competencia. Si los robots quedan “pegados” por más de 10 segundos se reinicia la lucha.

La posición inicial de los robots será la siguiente:

El robot que usted deberá programar consta de dos sensores infrarrojos, dos motores y un sensor de dis-tancia ultrasónico. Los sensores infrarrojos (Uno en la parte delantera y otro en la posterior) se utilizan para detectar el color blanco o negro del suelo. El sensor ultrasónico permite detectar al contrincante y erogar mayor potencia para embestir al oponente y dejarlo inactivo o quitarlo del ring.

El robot consta de 4 operaciones básicas:

- Ir hacia adelante (Modo normal, modo alta potencia)

- Ir hacia atrás

- Girar hacia la derecha una cierta cantidad de grados

- Girar hacia la izquierda una cierta cantidad de grados

Dado que las acciones del robot dependen de su ubicación con respecto al ring demarcado, se deben eva-luar los valores leídos por ambos sensores constantemente para no salirse del ring y poder embestir al oponente.

|  |  |  | Sensor | delantero | Sensor delantero | Sensor | delantero | Sensor delantero |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | en negro y trasero | en blanco y tra- | en negro y trasero | en blanco y tra- |
|  |  |  | en negro |  | sero en negro | en blanco | sero en blanco |
| Acción | con | opo- | Ir hacia adelante en | No hay acción | No hay acción | No hay acción |
| nente detectado | AltaPotencia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acción | sin | opo- | Ir hacia adelante o | Robot a punto de | Robot a punto de | Poco detalle para |
| nente detectado | girar en | círculo (O | salir del | ring por | salir | del | ring por | tomar una | acción |
|  |  |  | ambas). Definir una | adelante: | Frenar | detrás: Frenar mo- | válida. Al ser una |
|  |  |  | estrategia para el | motores y retroce- | tores | y | avanzar | acción riesgosa y |
|  |  |  | JUEGO LIBRE | der cierto tiempo. | cierto tiempo. | de | última | instan- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | cia, | girar | ciertos |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | grados y avanzar |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | un poco para in- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tentar salir. |  |

Cada sensor posee un valor del tipo bool: [True: para lectura del color blanco] y [False: Para lectura del color negro]. A fines prácticos, la verificación de los sensores podrá determinarse cada cierto intervalo de tiempo con valores aleatorios de valores negros o blancos. La mayor cantidad del tiempo el robot estará en estado de JUEGO LIBRE, los otros estados son excepcionales y buscan volver a este estado inicial constantemente, salvo en el caso de alta potencia, donde se desea invalidar al oponente y ganar el juego.